# Nejběžnější elektronické součástky
List of jellybean electronic components. Tady si udržuji seznam nejběžnějších elektronických součástek. Většina z nich má velmi široké využití v mnoha obvodech. Seznam se hodí pro připomenutí, když máme na stole součástku a nevíme co je zač. Také je možné se tohoto seznamu zhruba držet při zařizování elektrodílny a udržování zásob základních součástek. Některé běžné součástky však na seznamu chybí a naopak se na něm vyskytují i některé méně běžné, které sice používám relativně běžně, ale jen pro nějaký specifický úkol.
- Odkazy
  - http://www.eevblog.com/forum/chat/jellybean-list/
  - https://www.quora.com/What-are-some-jellybean-i-e-common-or-industry-standard-ICs-used-in-electronics
- NE555 (NE556)
- Sada rezistorů E12
- Stabilizátory (Měniče, regulátory a napájení obecně)
  - 78xx stabilizátory (2.6V, 5V, 12V), LE33C (3.3V)
  - LM317 (nastavitelný stabilizátor 1.25V)
- Zesilovače
  - LM358 (2x univerzální op-amp +-18V)
  - LM741 (1x univerzální op-amp +-18V)
  - LM348 (4x univerzální op-amp +-18V)
  - TL072 (2x audio JFET op-amp +-18V)
  - LM386 (mono audio zesilovač 1W)
  - TDA2822M (stereo audio zesilovač 2x0,65W 4ohm 6V DIP8)
  - TDA2822 (stereo audio zesilovač 2x1,7W 4ohm 9V DIP16)
  - TA8227P (stereo audio zesilovač 2x2,5W 4ohm 9V DIP12+b)
  - TPA3122 (stereo audio zesilovač class-d 2x15W 8ohm 10-30V DIP20)
- Diody
  - 1N4007 (usměrňovací 1000V 1A, drop 1.1V)
- Tranzistory
  - TO92
    - BC337 (NPN 45V 0,50A 0,625W)
    - BC327 (PNP 45V 0,50A 0,625W)
    - BC639 (NPN 80V 1,0A 0,80W)
    - BC640 (PNP 80V 1,0A 0,80W)
  - TO220
    - TIP120 (NPN darlington - 60V 5A 65W)
    - TIP125 (PNP darlington - 60V 5A 65W)
    - TIP121 (NPN darlington - 80V 5A 65W)
    - TIP126 (PNP darlington - 80V 5A 65W)
    - TIP122 (NPN darlington - 100V 5A 65W)
    - TIP127 (PNP darlington - 100V 5A 65W)
    - TIP132 (NPN darlington - 100V 8A 70W)
    - TIP137 (PNP darlington - 100V 8A 70W)
    - Logic-level MOSFETy (dražší)
      - IRLZ44N (N-channel - 55V 47A 110W 0,022Ohm) - 30kč
      - IRL2203N (N-channel - 30V 116A 170W 0,007Ohm) - 31kč
      - STP60NF06 (N-channel - 60V 60A 110W 0,016Ohm) - 35kč
      - IRL3803 (N-channel - 30V 140A 200W 0,006Ohm) - 46kč
- Optočleny a SSR
  - PC817 = KB817 = EL817 (Optocoupler)
  - AQY210EH (DIP4 PhotoMOS relay 350V, 0.13A, isolation 5000VAC, can switch AC loads directly)
  - MOC3021 (DIP6, Optocoupler with TRIAC output, external TRIAC is reccomended to work as SSR)
- Řízení motorů
  - ULN2003AN (7x NPN darlington)
  - L293NE (4x budič pro řízení motoru)
- CMOS 4000 (seznam)
  - 4093 (4x NAND se schmittem)
  - 40106 (6x invertor se schmittem)
  - 4017 (Johnsnuv dekadicky citac)
  - 4046 (PLL, VCO…)
  - 4051 (8-channel analog multiplexer/demultiplexer)
  - Tyhle mam navic
    - 4001 (4x NOR)
    - 4014 (8bit shift register)
    - 4015 (shift register)
    - 4021 (8bit shift register)
    - 4094 (univerzalni sbernicovy registr)
    - 4070 (4x EX-NOR)
    - 4077 (4x EX-NOR)
- Atmel
  - AtTiny2313
  - AtTiny85
- Spínané zdroje (Měniče, regulátory a napájení obecně)
  - TL494 (SMPS PWM controler)
  - UC3844N (PWM controler)
  - NCP3065PG (Spínaný regulátor konstantního proudu. Integrovany switch do 1,5A)
  - LM2596 (step-down 40V → 1.23-37V, 3A, 150kHz)
  - LM2576 (step-down 40V (HV=60V) → 1.23-37V (HV=57V), 3A, 52kHz)
  - LM2577 (step-up 3.5-40V → 65V, 3A, 52kHz)
- Další IC
  - TL431 (precision programmable shunt voltage reference zener)
  - MAX232 (převodník napětí TTL ↔ RS232)
## Bordel z GM
- 7808
- M74HCT04B1 (Hex inverter)
- m74hc133b1 (13-vstupový NAND)
- m74HCT373b1 (OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS - 8x střadač s hradl.)
- 74HCT4040n (12-stage binary ripple counte - 12stav. binární cítac)
- UT6264CPC-70LL (8K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM)